© 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo

1. utgave 2008, 1. opplag 2008

Omslags- og illustrasjonsfotografier: AIT Otta

Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS

Trykk og innbinding: AIT Otta, 2008

ISBN: 978-82-446-1150-3

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

bestemmelser. Uten særskilt avtale med Kommuneforlaget AS er

enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i

den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med

Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar

og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Redigering og tilpassing for Eide Vassverk er gjort av Rune Strand 2010.

Eide Vassverk SA, heretter kaldt vassverket.

Forord

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglement for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS og sist oppdatert i 1998. For den foreliggende utgaven har Kommuneforlaget ledet revisjonsarbeidet på vegne av KS. Arbeidet har vært utført av en egen redaksjonskomité i 2007–2008 som har bestått av:

Tom Arne Gjertsen, Oslo kommune

Bjørn Grimsrud, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL)

Toril Hofshagen, Norsk Vann

Guttorm Jakobsen, adv.firmaet Haavind Vislie AS

Øistein Torgersen, seniorkonsulent

Terje Wikstrøm, Hias

Torhild Øien, Kommuneforlaget

Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut til en rekke offentlige instanser og private organisasjoner, og deres innspill har vært verdifulle bidrag til resultatet som nå foreligger.

Innhold

Innledning 	 6

1.	Generelt 	 7

1.1 Formål 	 7

1.2 Virkeområde/hjemmel 	 7

1.3 Definisjoner 	 10

1.4 Plikt til å overholde bestemmelsene 	 13

1.5 Overtredelser og håndhevelse 	 13

1.6 Endringer  	 15

1.7 Dispensasjon 	 15

1.7.1 Ikrafttreden. Opphevelse av tidligere bestemmelser  15

2 	Søknad og godkjenning av tilknytning m.m. 	 15

2.1. Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg  15

2.2 Søknad om endringer 	 16

2.3 Tinglyste erklæringer  	 17

2.4 Godkjenning av søknad om tilknytning 	 17

2.5 Kontroll og besiktigelse av anlegg og installasjoner under 
utførelse 	 17

2.6 Prøving  	 18

2.7	 Krav til materiell og utførelse 	 18

3 	Øvrige bestemmelser 	 18

3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter 	 18

3.2 Funksjonskrav og tekniske krav 	 19

3.3 Eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg  	 19

3.4 Bygging nær offentlig vann- og avløpsanlegg 	 19

3.5 Opphør av tilknytning 	 20

3.6 Stengning av offentlige ledninger 	 20

3.7 Besiktigelse og kontroll av eksisterende anlegg og 
installasjoner 	 21

3.8 Kontroll og innskrenking av vannforbruk  	 21

3.9 Vannkvalitet og trykk 	 21

3.10 Videredistribusjon av vann- og avløpstjenester 	 22

3.11 Ekstraordinære vannuttak/påslipp  	 22

3.12.2 Forurensningsforskriften 	 23

3.12.3 Eksempler på uønskede væsker, stoffer, gasser eller 
produkter 	 23

3.14 Ansvarsforhold 	 23

Innledning

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom vassverket og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til vassverkets vannforsyningsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilkår for vann vedtas av vassverket for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas. Det er imidlertid også mulighet for vassverket til å legge inn egne særbestemmelser.

Bestemmelsene gis i hovedsak av vassverket som eier av hovedanleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann. En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informasjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er naturlig.

Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som vassverket står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer.

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.

1.	Generelt

1.1 	Formål

Formålet med disse bestemmelsene er å

•	fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår vassverket, som eier av vannforsyningssystemet og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av vannforsyningsanlegget. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom vassverket og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet vannforsyningsanlegget.

•	stille krav til aktørene slik at det private vannforsyningsanlegget som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.

1.2 	Virkeområde/hjemmel

Abonnementsvilkårene omfatter private vannforsyningsanlegg tilknyttet vassverkets vannforsyningsanlegg. De gjelder både for eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke.

For eksisterende abonnenter på vedtagelsestidspunktet i vassverket gjelder de administrative bestemmelsene fullt ut, med unntak for søknadsplikten for eksisterende anlegg der det ikke foretas vesentlige endringer, jf. pkt. 2.2, og kravet til avstandsgrense på 4 meter for eksisterende bebyggelse, jf. pkt. 3.4.

For eksisterende abonnenter på vedtagelsestidspunktet i vassverket gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet til oppføring av anlegg bare for følgende punkter:

•	Krav om sikring mot forurensning for å hindre tilbakesuging fra privat ledningsnett til offentlig ledningsnett, jf. pkt. 2.4 i tekniske bestemmelser

Kommentar: Dette er selvsagt ikke til hinder for at vassverket  håndhever øvrige lover og regler dersom anlegg/bygning/installasjoner er oppført i strid med gjeldende bestemmelser på oppføringstidspunktet. Eksempler på dette kan være oppføring av bygninger og installasjoner som er i strid med gjeldende kommunale vedtekter, normer etc., eller i strid med servituttlovens alminnelige bestemmelser om hvordan eieren av en eiendom med vassverket som ledningseier/servitutthaver plikter å opptre.

For øvrig gjelder de tekniske bestemmelsenes krav i tilknytning til drift og vedlikehold av anleggene fullt ut så langt de passer.

Kommentar: Dersom for eksempel en vannledning lekker, vil det utgjøre et brudd på de tekniske bestemmelsene som kan følges opp med et pålegg om utbedring, uavhengig av når ledningen ble lagt.

Abonnementsvilkårene for vann og avløp er gitt av vassverket som eier av hovedanleggene og leverandør av vann. En del vilkår er i tillegg direkte hjemlet i lover og forskrifter.

Henvisninger til lover og forskrifter

Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk som det er viktig å ha kjennskap til og følge. Plan- og bygningsloven, med teknisk forskrift (TEK) og veiledning til teknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelsene for planlegging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg. I tillegg kommer enkelte lover med tilhørende forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte kommunes vann- og avløpsabonnenter. Det gjøres oppmerksom på at lover og forskrifter kan endre seg over tid:

•	Plan- og bygningsloven med bl.a. følgende forskrifter:

–	Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (teknisk forskrift – TEK). Det vises til kapittel 9-5 Sanitæranlegg og kapittel 11 Vannforsynings- og avløpsanlegg

–	Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)

–	Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF)

•	Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med bl.a. følgende forskrift:

–	Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

•	Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) og Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) med bl.a. følgende forskrift:

–	Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

–	Forskrift om miljørettet helsevern

–	Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v.

•	Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

•	Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med bl.a. følgende forskrifter:

–	Vassverkets forskrift om vanngebyrer

Nettbaserte kilder

Det finnes også et stort antall veiledninger, normer, standarder, detaljblad, rapporter etc. som er av betydning for den som arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitærområdet.

For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig informasjon viser vi blant annet til følgende nettbaserte kilder:

www.lovdata.no

Lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter m.m. i Norge.

www.norskvann.no

På Norsk Vanns hjemmesider finner du informasjon om regelverk, rapporter, veiledninger og annet fagstoff på VA-området.

www.norskvann.no/Regelverk innen VA

På Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut informasjon om nytt regelverk på vann- og avløpsområdet. Norsk Vanns regelverkshjelp inneholder bl.a. følgende databaser:

•	Regelverksdatabasen: database med lover, forskrifter og veiledninger på VA-området med lenker til nedlastbare versjoner på Lovdata og andre nettsteder

•	VA-jusdatabasen: tematisk database med ulike juridiske problemstillinger på VA-området som drøftes i lys av regelverk og rettspraksis

•	VA-norm

www.rorsenter.no

Norsk Rørsenter A/S er et kurs- og kompetansesenter innen vann- og avløpsteknikk og har prosjektledelsen for NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad og for Norsk Vanns VA-norm (www.va-norm.no).

www.regelhjelp.no

Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over regelverket. Bak nettstedet står Statens forurensningstilsyn, Mattilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

www.be.no/Byggeregler

Databasen til Statens bygningstekniske etat over lover, forskrifter, veiledninger, blanketter m.v.

www.standard.no

Standard Norges hjemmesider, der man bl.a. kan finne oversikt over standarder på VVS- og VA-området.

Det gjøres oppmerksom på at nettadressene kan endre seg over tid.

1.3 	Definisjoner

Kommentar: Standard abonnementsvilkår omhandler forholdet mellom abonnent og vassverket som leverandør av tjenestene, og for bedre presisering er det derfor valgt å avvike noe fra den terminologien innen vann og avløp som benyttes i lov og forskrift.

| Offentlig vann- og avløpsanlegg: |  | Hovedanlegg for vann og/eller avløp som kommunen eller annet offentligrettslig organ har bygd eller overtatt ansvaret for. Kommentar: Stikkledning for vann og avløp fra offentlig bygg regnes i disse vilkårene som privat vann- og avløpsanlegg. |
| --- | --- | --- |
| Privat vann- og avløpsanlegg: |  | Private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg. Som privat anlegg regnes videre ethvert anlegg som vassverket eller annet offentligrettslig organ selv ikke har bygd, ikke har overtatt ansvaret for etter plan- og bygningslovens regler eller ikke på annen måte har påtatt seg ansvaret for gjennom skriftlig erklæring eller ved sin handlemåte/adferd. |
|  |  | Hvis ikke annet er angitt eller avtalt, er grensen mellom det private og vannverkets ledningsanlegg i tilkoplingspunktet på vassverkets ledning (se figur nedenfor): |
| Sanitærinstallasjoner: |  | Rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg. |
| Abonnent: |  | Eier av eiendom med vanninstallasjoner som er tilknyttet vassverkets vannanlegg, eller som har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. |
| Godkjent foretak: |  | Godkjent foretak er i disse vilkårene foretak som er godkjent i henhold til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (godkjenningsforskriften) innenfor relevant fagområde. Foretaket skal i tillegg dokumentere at det utførende personellet har følgende minimumskvalifikasjoner for det relevante arbeidsområdet: |
| Sanitærinstallasjoner: |  | • Svennebrev som rørlegger |
| Privat vann- og avløpsanlegg: |  | • Svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- eller ADK1-sertifikat eller • Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat |

1.4 	Plikt til å overholde bestemmelsene

Abonnenten er ansvarlig for at hans private vannanlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt, jf. pkt. 1.2, 1.5, 2.5 og 3.7 i disse bestemmelsene. Abonnenten er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som benytter hans anlegg, overholder abonnementsvilkårene.

Godkjent foretak er ansvarlig for at de private vannanleggene blir planlagt og utført i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Alle arbeider på private vannanlegg og sanitærinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak i henhold til pkt. 1.3, med mindre vassverket, som eier av hovedanleggene, i det enkelte tilfelle har godkjent en annen utførende.

1.5 	Overtredelser og håndhevelse

Abonnementsvilkårene for vann skal håndheves av vassverkets styre eller daglig leder, med mindre noe annet framgår av disse bestemmelsene.

Vassverket kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet dersom de er i strid med de administrative eller tekniske bestemmelsene i disse abonnementsvilkårene, eller med plan- og bygningsloven med tilhørende tekniske forskrift (TEK). Dette gjelder uavhengig av den myndighet som vassverket er tillagt etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven når det gjelder krav om reparasjon av anlegg.

Vassverket kan etter forutgående varsel få arbeidet utført for abonnentens regning dersom slikt pålegg ikke etterkommes. Arbeid som ikke kan utsettes, kan vassverket få utført uten forutgående varsel.

Kommentar: Håndhevelse av disse abonnementsvilkårene reguleres av privatrettslige regler og anses ikke i utgangspunktet som utøvelse av offentlig myndighet. I den grad et vilkår er stilt med hjemmel i vassverkets private eierrådighet over eget vannanlegg, foreligger det derfor ikke formell klageadgang til noen overordnet instans. Dette gjelder hvis vassverket har funnet det sikrest å bruke eierrådigheten som hjemmelsgrunnlag, selv om det også skulle være en mulig alternativ hjemmel for pålegget i lovverket. Et eksempel på dette kan være ved krav om utbedring av utette vannledninger, hvor det kan være uklart i hvilken grad man også kan hjemle vedtaket i plan- og bygningsloven § 89. Hvis vassverket derimot bruker gjeldende lovverk som hjemmel for pålegg, gjelder forvaltningslovens bestemmelser.

Hvis en minnelig ordning med den aktuelle abonnent ikke kommer i stand, skjer håndhevelsen ved at søksmål reises for de ordinære domstoler med krav om dom for at abonnenten plikter å etterkomme et nærmere gitt pålegg eller må unnlate å foreta en nærmere bestemt handling. Vassverket kan ev. kreve å få dekket utgifter for slikt arbeid i medhold av pkt. 1.5 andre og tredje ledd. På samme måte kan abonnenten reise sivilt søksmål for domstolene hvis han ikke godtar abonnementsvilkårene.

I den grad bestemmelsene i abonnementsvilkårene også har hjemmel i sentrale lover eller forskrifter og håndheves i tråd med disse, jfr. pkt. 1.2, kan sanksjonsbestemmelsene i dette lovverket benyttes.

Vassverket kan også ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er rettet.

Kommentar: Det forutsettes at vassverket utviser skjønn i slike saker, spesielt når det gjelder vanntilførsel til boliger. En eventuell stenging må ikke true liv og helse eller kunne medføre brannfare.

Vassverket kan nekte godkjent foretak som ikke overholder de til enhver tid gjeldende abonnementsvilkårene (administrative og tekniske bestemmelser), å utføre arbeid på slike anlegg hvis forholdene ikke blir brakt i orden innen rimelig tid. Det samme gjelder hvis krav til utførelsen etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter ikke blir overholdt.

1.6 	Endringer

Styret kan vedta endringer i de administrative bestemmelsene. Styret, eller daglig leder, kan vedta endringer i de tekniske bestemmelsene.

1.7 	Dispensasjon

Når særlige grunner taler for det, kan styret eller det organ som styret har delegert myndighet til, gi dispensasjon fra disse abonnementsvilkårene.

1.7.1 Ikrafttreden. Opphevelse av tidligere bestemmelser

Abonnementsvilkårene for vann trer i kraft fra den dato styret bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser om private vannanlegg tilknyttet vassverkets nett.

2 	Søknad og godkjenning av tilknytning m.m.

2.1. Søknad om tilknytning til  
vannanlegg

I tillegg til nødvendige søknader i henhold til plan- og bygningsloven skal vassverket, som eier av vannanleggene, ha søknad om tilknytning til vassverkets vannanlegg.

Søknadsskjema fås hos vassverket.

Søknad om tilknytning skal underskrives av abonnenten eller godkjent foretak. Søknad skal være godkjent før arbeidet settes i gang.

Vassverket kan også kreve at andre enn abonnenten, herunder leietakere, festere etc., underskriver slik søknad.

Overdras et arbeid under utførelsen til et annet godkjent foretak, skal det sendes ny søknad. For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen sendes vassverket for oppbevaring.

2.2 	Søknad om endringer

Senere reparasjoner og utbedringer av sanitærinstallasjoner og private vannanlegg som medfører vesentlige endringer i vannforbruk, krever tillatelse fra vassverket.

Det kreves alltid tillatelse ved installasjon av sprinkleranlegg mot brann, snøkanoner, basseng og lignende. Det samme gjelder ved omlegging, rehabilitering eller opphør/stenging av private vannanlegg.

Søknad om endringer skal underskrives av abonnenten og godkjent foretak som skal utføre arbeidet. Vassverket kan også kreve at andre enn abonnenten, herunder leietakere, festere etc., underskriver slik søknad.

For øvrig gjelder de samme krav til søknaden som under pkt. 2.1, og det benyttes samme søknadsskjema.

2.3 	Tinglyste erklæringer

Ved søknad om tilknytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for følgende forhold:

•	At det er innhentet tillatelse til å legge, drifte/vedlikeholde og skifte ut privat vannanlegg på andres eiendom

•	At flere eiere er solidarisk ansvarlig for at gjeldende vilkår vedrørende felles privat vannanlegg blir fulgt

•	At senere utvidet bruk av etablert felles privat vannanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere

Også ellers kan det kreves framlagt tinglyste erklæringer når det er nødvendig for å sikre noens rett.

De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være påført at de ikke kan avlyses uten vassverkets samtykke.

2.4 	Godkjenning av søknad om tilknytning

De vilkår som skal gjelde for godkjenning av søknad om tilknytning, fastsettes av vassverket i hvert enkelt tilfelle.

Godkjent søknad innebærer at et arbeid må utføres i henhold til gjeldende abonnementsvilkår, lover og forskrifter, og vassverkets vedtekter med mindre skriftlig dispensasjon er gitt.

Godkjent søknad om tilknytning skal sendes ansvarlig, godkjent foretak og abonnenten.

2.5 	Kontroll og besiktigelse av anlegg og installasjoner under utførelse

Vassverket har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til å kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vannanlegg under utførelse i den grad disse kan ha betydning for drift og vedlikehold av vassverkets vannanlegg. Vedkommende kontrollør skal uten oppfordring legitimere seg.

Vassverket overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor abonnent, utførende godkjent foretak eller tredjemann.

Vassverket kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og ev. omlegging av private vannanlegg under utførelse dersom de ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative og tekniske bestemmelser.

Kommentar: Se også pkt. 3.7, som har tilsvarende bestemmelser for eksisterende anlegg og installasjoner.

2.6 	Prøving

I forbindelse med kontroll etter pkt. 2.5 kan vassverket forlange dokumentasjon av desinfeksjon, trykk og tetthets- og funksjonsprøving av sanitærinstallasjoner og private vannanlegg.

2.7	 Krav til materiell og utførelse

Det henvises til abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser når det gjelder krav til materiell og utførelse. Det vises også til plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift.

Det skal utarbeides drifts- og vedlikeholdsinstruks for installasjoner og materiell, og denne skal oppbevares av abonnenten.

3 	Øvrige bestemmelser

3.1 	Anleggs- og vedlikeholdsutgifter

Alle omkostninger i forbindelse med etablering og drift av private vannanlegg bæres av abonnenten.

Kummer, stengeventiler mv. som med vassverkets tillatelse monteres på vassverkets vannanlegg som del av det private anlegget, bekostes i sin helhet av vedkommende abonnent. Utstyr og vedlikeholdsansvar kan etter søknad overtas av vassverket.

3.2 	Funksjonskrav og tekniske krav

Abonnenten er ansvarlig for at funksjonskravene og de tekniske kravene i tekniske bestemmelser, og i plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift, overholdes i hele anleggets levetid. Dette gjelder også krav om at det private vannanlegget til enhver tid skal være tett. Abonnenten har plikt til å vedlikeholde slike installasjoner regelmessig.

3.3 	Eksisterende offentlige vannanlegg

Abonnenten godtar ved tilknytning til vassverkets nett at eventuelle eksisterende vannanlegg på abonnentens grunn har rett til å bli liggende uavhengig av om denne rett er tinglyst eller ikke, og uavhengig av abonnentens kunnskap om ledningen på overtakelsestidspunktet for eiendommen.

Kommentar: For nye vannanlegg som vassverket ønsker lagt over abonnentens eiendom etter at eiendommen ble tilknyttet vassverkstes nett, må vassverket inngå en avtale med abonnenten om rett til å ha ledningen på eiendommen.

3.4 	Bygging nær offentlig vannanlegg

Vassverkets vannanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av vassverkets vannanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til vassverkets vannanlegg på minst 4 meter.

Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad hvis utbygger sikrer drift og vedlikehold av offentlige ledninger med anlegg av varerør, kulvert eller tilsvarende, eller dersom tiltakshaver/abonnent forestår omlegging av hovedledningene etter servituttlovens regler.

Eier av vannanlegget skal påse at ovennevnte krav blir ivaretatt i forbindelse med, og så langt som mulig parallelt med, den ordinære byggesaksbehandlingen av tiltaket etter plan- og bygningsloven.

Håndhevelse av denne bestemmelsen skjer i tråd med pkt. 1.5 i disse bestemmelsene.

3.5 	Opphør av tilknytning

Når privat vannanlegg skal settes ut av drift, skal abonnenten sørge for at ledningen avstenges ved tilknytning på hovedledning eller der vassverket anviser. Vassverket kan i den forbindelse også kreve at private installasjoner på hovedledningen blir fjernet.

Vassverket kan foreta oppgraving og stenging for eierens regning dersom dette ikke blir utført av eieren av privat vann- og avløpsanlegg.

3.6 	Stengning av vassverkets ledninger

Alle planlagte stopp i vannforsyningen som skyldes arbeider på vassverkets ledninger, gjøres kjent i rimelig tid på forhånd for de berørte abonnentene.

Ved øyeblikkelig stenging av vannforsyningen på grunn av akutt arbeid på vassverkets vannledninger, varsler vassverket de berørte parter så snart som mulig om når vannforsyningen vil være gjenopprettet.

Stengning av vassverkets vannledning på grunn av tilknytning, opphør eller omlegging av privat stikkledning, kan bare utføres av vassverket etter bestilling fra ansvarlig utførende. Tidspunkt for stenging av vassverkets vannledninger avtales med vassverket. Ansvarlig utførende plikter å varsle abonnenter som berøres av stengingen.

3.7 	Besiktigelse og kontroll av eksisterende anlegg og installasjoner

Vassverket har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til å besiktige/kontrollere sanitærinstallasjoner og private vannanlegg i den grad disse kan ha betydning for drift og vedlikehold av vassverkets vannanlegg. Dette gjelder også kontroll av vannforbruket hos abonnenter som har vannmåler. Vedkommende kontrollør skal uten oppfordring legitimere seg.

Det er kun vassverkets egne mannskaper, ansvarlig utførende eller andre med tillatelse fra vassverket som kan utføre besiktigelse og kontroll av vassverkets vannanlegg.

Vassverket kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og omlegging av sanitærinstallasjoner og private vannanlegg som ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative og tekniske bestemmelser, eller foreta andre kompenserende tiltak. Dette gjelder i den grad forholdet kan ha betydning for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg.

Kommentar: Som eksempel på dette kan nevnes:

•	Lekkasjer

•	Manglende pålagt tilbakestrømningsbeskyttelse i abonnentens vannledningsnett, jf. pkt. 2.4 i abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser

3.8 	Kontroll og innskrenking av vannforbruk

Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann.

Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan vassverket innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Vassverket kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som vassverket finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.

3.9 	Vannkvalitet og trykk

For vannkvalitet gjelder drikkevannsforskriftens bestemmelser i § 12 (jf. § 5) som minimumskrav. Vassverket kan, med Mattilsynets godkjennelse, avvike fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet for en avgrenset periode, dersom kravene ikke kan oppfylles før utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg e.l. er gjennomført. Vassverket skal informere abonnentene om slike avvik fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet.

Næringsabonnenter med særskilt behov kan inngå avtale med vassverket om hvilke kvalitetsavvik de vil ha varsel om.

Vanntrykket skal være minst 3 bar ved tilknytningspunktet på vannledningen. Dersom vanntrykket inne i bygningen ikke er tilfredsstillende, og dette ikke skyldes manglende trykk på vassverkets ledning, må abonnenten bekoste og installere trykkforsterkningsanlegg. Vassverket kan kreve installering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.

Vassverket plikter å varsle abonnentene ved vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet.

Kommentar: I den grad vannkvalitet og/eller trykk utgjør en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 16, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven § 26.

3.10 Videredistribusjon av vanntjenester

Uten vassverkets samtykke må det ikke tas, bortledes eller selges vann fra en eiendom som er tilknyttet vassverkets vannanlegg, på en slik måte at uttaket i mengde overstiger et normalt husholdningsabonnement eller det vannforbruk som den aktuelle type virksomhet vanligvis har.

3.11 Ekstraordinære vannuttak/påslipp

Ved unormalt store eller støtvise vannuttak f.eks. ved bruk til klimakjøling, sprinkleranlegg, jordvanning eller ved oppfylling av tanker som overstiger det som er godkjent etter pkt. 2.1, 2.2 og 2.4, må særskilt tillatelse innhentes fra vassverket.

Vassverket kan som vilkår for slik tillatelse stille krav om installering av vannmåler.

.

3.12.2 Forurensningsforskriften

3.12.3 Eksempler på uønskede væsker, stoffer, gasser eller produkter

3.14 Ansvarsforhold

Vassverket har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av vassverkets ledninger for vann.

Abonnenten har tilsvarende ansvar for bygningens sanitærinstallasjoner og private vannanlegg.

Vassverket er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten (herunder leietaker, fester o. l.) eller på private vannanlegg eller sanitærinstallasjoner som skyldes svikt i vanntilførselen med mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra vassverkets side.

Vassverket er uten ansvar hvis private vannanlegg, på grunn av arbeider på hovednettet, forurenses eller tilstoppes av rust, slam eller andre stoffer, eller får frostskader.

Det samme gjelder ved manglende vann til brannslokking/sprinkling og for skader som skyldes forhold som beskrevet i pkt. 3.9 og 3.10.

Kommentar: Det henvises til teknisk forskrift, forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 og NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 82.

Så lenge vassverkets uaktsomhet ikke kan anses for å være grov, gjelder den samme ansvarsbegrensning for svikt som er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative eller tekniske bestemmelser.

Vassverket er heller ikke ansvarlig for skader etter oversvømmelse i kjeller/lagerlokaler, andre næringslokaler eller boligareal som skyldes ledningsbrudd, når skadetilfellene omfatter:

•	Bygningsmessig innredning, innbo og løsøre i rom som brukes til varig opphold (boligformål) og/eller næringsvirksomhet, og som mangler nødvendig godkjenning av bygningsmyndighetene til slik bruk.

•	Gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig eller uaktsomt å oppbevare på slike steder.

•	Varer som er lagret under lagringshøyde 100 mm over gulv.

•	Skader som skyldes manglende vedlikehold og tilsyn.

Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett eller uaktsomhet påfører offentlig vannanlegg. Abonnenten svarer også for skade eller ulempe som personer som bruker hans sanitærinstallasjoner påfører offentlig vannanlegg.

Har flere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnenten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i disse bestemmelsene.

# Text boxes

Standard abonnementsvilkår 
for vann

Administrative bestemmelser

Eide Vassverk SA